## Slide 1: Het NAP versie 2
Normaal
Amsterdams
Peil
Een project van de Stichting NAP uitgevoerd door het Centrum voor Educatieve Geografie
Notes: 1
titelpagina

## Slide 2: Wat is het NAP?
Het NAP is een referentievlak.
Dit betekent dat alle hoogtes van bijvoorbeeld water, dijken en tunnels ten opzichte van dit vlak worden gemeten.
Bijvoorbeeld: het water in de grachten van Amsterdam staat 40 cm onder NAP
Notes: Bij de presentatie kun je uitleggen dat je bij het meten met een lineaal ook bij nul begint. Voor alle metingen heb je een nul-niveau nodig ten opzichte waarvan je meet. Voor hoogtemetingen van waterstanden, infrastructurele werken etc. is dat het NAP.

## Slide 3: Normaal Amsterdams Peil
Hoe is het NAP tot stand gekomen?
Hoe wordt het NAP opgemeten?
Waarvoor wordt het NAP gebruikt?
Notes: In de presentatie wordt het NAP vanuit drie verschillende invalshoeken benaderd:
- De cultuur-historische benadering (hoe is het tot stand gekomen?)
de technische benadering (hoe wordt het gemeten/wat zijn waterpassingen )
De maatschappelijke betekenis (wat doen we met een referentievlak als het NAP/wat hebben we aan een referentievlak als het NAP/waarvoor is het belangrijk om een referentievlak te hebben)

## Slide 4: Hoe is het NAP tot stand gekomen?
    Na een stormvloed in 1675 moest Amsterdam beter tegen het water beschermd worden.
    Men bouwde dammen en sluizen, maar begon ook de waterstand te meten.
    De gemiddelde vloedstand tussen september 1683 en september 1684 werd het Amsterdams Peil (AP)
Notes: De maanden januari en februari werden in het gemiddelde van de vloedstand niet meegenomen.
Eventueel het begrip vloed nog toelichten.

## Slide 5: Hoe is het NAP tot stand gekomen?
Burgemeester Hudde liet 8 marmeren stenen met een groef inmetselen op precies 9 voet en 5 duim (2,67 meter) boven het Amsterdams Peil.
Notes: De stenen werden ingemetseld in acht sluizen in de dijk langs het IJ.
De stenen zaten allemaal precies even hoog en vormden zo een fysiek referentievlak. Dit gebeurde in 1683.

## Slide 6: Hoe is het NAP tot stand gekomen?
Deze Huddestenen werden gebruikt om de waterstand te meten.
De groef in de steen gaf aan hoe hoog de dijk moest zijn.
Notes: De huddestenen zijn inmiddels bijna allemaal verdwenen. Er is er nog een zichtbaar in de Eenhoornsluis. (onderdeel van de NAP wandeling?)
In plaats daarvan is er in 1955 een vervangend peilmerk o pde Dam in Amsterdam gemaakt. Dit peilmerk is niet zichtbaar. Wel is er vlak voor het koninklijk paleis een putdeksel met het opschrift NP XXX waaronder het peilmerk zich bevindt.

## Slide 7: Hoe is het NAP tot stand gekomen?
Door middel van waterpassingen is het Amsterdams Peil over heel Nederland verspreid.
Na controle bleken er onnauwkeurigheden en meetfouten in de oude metingen.
Men verbeterde de meetinstrumenten en deed nieuwe metingen. Vanaf 1891 wordt er gesproken over het Normaal Amsterdams Peil.
Notes: Voor de uitleg van waterpassingen zie de dia’s: hoe wordt het NAP gemeten. Sinds 1818 is bij Koninklijk besluit vastgesteld dat het AP als referentievlak voor heel Nederland geldt.

## Slide 8: Hoe wordt het NAP gemeten?
Door middel van waterpassen. Dit is het meten van de hoogte ten opzichte van NAP.
Dat kan op drie manieren:
  Hydrostatische waterpassing
  Optische waterpassing
  Waterpassen met behulp van GPS

## Slide 9: Hydrostatisch waterpassen
Omdat het water in de flexibele slang aan beide kanten even hoog staat…
Notes: Met een hydrostatische waterpassing wordt gebruik gemaakt van het feit dat het waterniveau in twee buizen bv. Die met elkaar verbonden zijn, op gelijke hoogte staan. Bij de hydrostatische waterpassing wordt een lange flexibele buis gevuld met water.
Aan beide uiteinden van de buis zitten peilglazen met een
schaalverdeling ernaast. Hierop wordt de waterstand in de buis
afgelezen. Volgens de wet van de communicerende vaten staat
het water in beide peilglazen even hoog: waterpas dus.

## Slide 10: Hydrostatisch waterpassen
Weet je dat je poster recht hangt!
Notes: Dit is natuurlijk in werkelijkheid een veel grotere slang, maar het berust op hetzelfde principe

## Slide 11: Optisch waterpassen
Als een bepaalde hoogte in de omgeving bekend is, kun je met dit instrument ook van een ander punt in de buurt de hoogte meten.
Notes: Met behulp van een optisch instrument (zie foto) kan de hoogte worden gemeten van een plaats waarvan de hoogte tov NAP bekend is. Vervolgens kan op basis van deze bekende hoogte ook een onbekende hoogte worden ingemeten.

## Slide 12: Waterpassen met behulp van GPS
Satellieten zenden een signaal naar de GPS ontvanger.
Omdat de GPS-satellieten steeds een bekende positie hebben, is de plaats én hoogte van de ontvanger exact te berekenen .
Notes: Een GPS (Global Positioning Systeem) baseert zijn (verticale) postie op basis van satelieten.
Met behulp van het Global Positioning System (GPS) zoals bijv in een TOMTOM wordt gebruikt, kan iedere positie en hoogte op aarde zeer nauwkeurig worden bepaald.
Daarvoor zijn minimaal 3 satellieten nodig die een signaal naar de ontvanger zenden.
Omdat de GPS-satellieten steeds een bekende positie tov van de aarde hebben, is de plaats én hoogte van de ontvanger exact te berekenen

## Slide 13: Waarvoor wordt het NAP gebruikt?
Stel je voor………
Je gaat een tunnel aanleggen, maar weet niet hoe diep je moet graven….
Notes: Je kunt uitleggen dat het handig is als je bijvoorbeeld een tunnel of brug gaat aanleggen dat het belangrijk is dat de hoogtes bekend zijn, omdat het anders niet mogelijk is om alles recht/op de juiste hoogte etc. aan te leggen.

## Slide 14: Waarvoor wordt het NAP gebruikt?
Het water stijgt, maar je weet niet hoeveel en hoe hoog de dijken zijn………
www.gisactief.nl/NAP/
Notes: Door de hyperlink te openen is er een kaart zichtbaar waarop het gebied staat aangegeven dat bij een bepaald NAP niveau onder water komt te staan.

## Slide 15
Dan is het NAP onmisbaar!